Несекретно

инв. № 820 НС

экз. ___

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МО «ПЕТУШИНСКИЙ РАЙОН»

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Директор института	Ю.А. Перелыгин

Руководитель проекта	В.Н. Васильевская

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2011

##### Оглавление

Введение	4

1 Цели и задачи	5

2 Мероприятия по территориальному планированию округа и последовательность их выполнения	6

2.1 Мероприятия по развитию промышленного и сельскохозяйственного потенциала	6

2.2 Мероприятия по увеличению жилищного фонда, улучшению условий проживания	6

2.3 Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере образования	6

2.4 Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере здравоохранения	7

2.5 Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры	7

2.6 Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере спорта	7

2.7 Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры	8

2.7.1 Развитие железнодорожного транспорта	8

2.7.2 Развитие автомобильных дорог и автотранспорта	8

2.8 Мероприятия по развитию систем и сооружений энергоснабжения	10

2.8.1 Развитие электроснабжения	10

2.8.2 Развитие теплоснабжения и газоснабжения	10

2.9 Мероприятия по развитию систем и сооружений водоснабжения	11

2.10 Мероприятия по развитию систем и сооружений водоотведения	13

2.11 Мероприятия по развитию систем связи	14

2.12 Мероприятия в сфере охраны окружающей среды	15

2.12.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха и улучшению санитарного состояния атмосферного воздуха населенных мест	15

2.12.2 Мероприятия по охране водных объектов	16

2.12.3 Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления	17

# Введение

Схема территориального планирования выполнена ООО «Институт «Ленгипрогор» по заказу администрации Петушинского муниципального района согласно муниципальному контракту от 21 июля 2008г. № 95 в соответствии с техническим заданием и календарным планом производства работ.

Основанием для разработки данного вида документации служит Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Состав проекта определен в соответствии с техническим заданием (приложение 1 к муниципальному контракту) и положениями статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Согласно технического задания документация выполняется в четыре этапа:

В схеме территориального планирования приводится анализ и оценка основных проблем и тенденций территориального развития поселения, а также предложения по эффективному использованию градостроительного и природного потенциала муниципального образования. В основе проектного решения заложены принципы устойчивого развития территории.

В рамках работы проведен анализ состояния территории Петушинского района, проблем и направлений ее комплексного развития, дано обоснование вариантов решения задач территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию.

Работа выполняется на топографической основе масштаба 1:10000. Графические материалы проекта представляются в масштабе 1:50000.

Схема территориального планирования разрабатывается на период до 2030 года.

Исходные данные для проектирования получены при содействии Заказчика по состоянию на 01.01.2008 г.

# Цели и задачи

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации и применительно к территории Петушинского района и тематике выполняемой работы целью территориального планирования является определение исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов территорий под развитие жилищного, транспортного, инженерного строительства, зон рекреации, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. В целях обеспечения устойчивого развития Петушинского района обязательным является проработка вопросов формирования природно-экологического каркаса территории, охраны окружающей среды.

Основные задачи территориального планирования МО Петушинский район:

1. Развитие и преобразование функционально-планировочной структуры, повышение эффективности использования территории

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства жилого фонда местного значения на основе градостроительного освоения под застройку новых, ранее не застроенных территорий, с учетом повышения эффективности использования ранее освоенных территорий

3. Обеспечение выполнения законодательства по охране объектов историко-культурного наследия федерального, регионального и местного значения

4. Развитие и размещение объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры местного значения

5. Развитие и размещение объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры местного значения

6. Развитие и размещение объектов капитального строительства социальной, культурной и бытовой инфраструктуры местного значения (оптимизация размещения сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания на территории МО Петушинский район с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры, обеспечение равных условий доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания для всех жителей МО Петушинский район)

7. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей МО Петушинский район

8. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей МО Петушинский район, воспроизводство природных ресурсов, сохранение биосферы.

9. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду.

# Мероприятия по территориальному планированию округа и последовательность их выполнения

## Мероприятия по развитию промышленного и сельскохозяйственного потенциала

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание биотехнологического производственного предприятия генно-инженерных препаратов «ГЕНЕРИУМ» с полным технологическим циклом: от культивирования продуцентов до готовой лекарственной формы | очередь |
| 2. | Создание новых сельскохозяйственных предприятий в сфере производства мяса КРС, мяса птицы, яиц, молочной продукции (с циклом переработки) | 1 очередь |

## Мероприятия по увеличению жилищного фонда, улучшению условий проживания

Таблица №2

| Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- |
|  | I очередь | расчетный срок |
| 1. | Жилое строительство | 231 тысяча квадратных метров | 200 тысяч квадратных метров |

## Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере образования

Таблица №3

|  | Дошкольное образование | Школьное образование |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия до 2020 года | Создание 60 мест в детских садах, реконструкция существующих объектов | Реконструкция существующих объектов |
| Мероприятия до 2030 года | Создание 200 мест в детских садах, реконструкция существующих объектов | Реконструкция существующих объектов |

## Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере здравоохранения

Таблица №4

|  | Стационарное обслуживание | Поликлиническое образование |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия до 2020 года | Создание 470 мест в больницах, реконструкция существующих объектов | Создание 370 мест в поликлиниках, реконструкция существующих объектов (включая ФАПы) |
| Мероприятия до 2030 года | Создание 10 мест в больницах, реконструкция существующих объектов | Создание 10 мест в поликлиниках, реконструкция существующих объектов (включая ФАПы) |

## Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры

Таблица №5

|  | Клубные учреждения | Библиотеки |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия до 2020 года | Доведение количества мест в клубных учреждениях до 4900 мест, реконструкция существующих объектов | Доведение количества томов в библиотеках до 420 тыс. томов, реконструкция существующих объектов |
| Мероприятия до 2030 года | Доведение количества мест в клубных учреждениях до 5000 мест, реконструкция существующих объектов | Доведение количества томов в библиотеках до 435 тыс. томов, реконструкция существующих объектов |

## Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере спорта

Таблица № 6

|  | Спортивные залы | Бассейны |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия до 2020 года | Строительство 3 специализированных спортивных залов | Строительство 1 25-метрового бассейна |
| Мероприятия до 2030 года | Строительство 2 специализированных спортивных залов | Строительство 1 25-метрового бассейна |

## Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

### Развитие железнодорожного транспорта

Таблица № 7

| № п/п | Наименование | Вид работ | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация скоростного движения на железной дороге Москва – Нижний Новгород | реконструкция | Первая очередь |
| 2 | Строительство железнодорожных вокзалов на следующих железнодорожных станций: Глубоково, Костерево, Болдино | строительство | Первая очередь |
| 3 | Строительство дополнительного главного пути на участке Орехово-Зуево – Бельково - Александров | строительство | Первая очередь |
| 4 | Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Нижний Новгород | строительство | Расчетный срок |
| 5 | Строительство путепроводов на пересечении железнодорожной магистрали Москва – Нижний Новгород с автомобильными дорогами | строительство | Расчетный срок |

### Развитие автомобильных дорог и автотранспорта

Таблица № 8

| № п/п | Наименование | Вид работ | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа в обход городов Покров и Петушки | строительство | Первая очередь |
| 2 | Строительство скоростной автомагистрали, проходящей по территории Петушинского района | строительство | Расчетный срок |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги Пекша-Ларионово-Караваево | реконструкция | Первая очередь |
| 4 | Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа - Вольгинский – Перново | реконструкция | Первая очередь |
| 5 | Реконструкция автомобильной дороги Петушки-Воспушка-Караваево | реконструкция | Первая очередь |
| 6 | Реконструкция автомобильной дороги Ларионово-Пахомово-Нераж- граница с Собинским районом | реконструкция | Первая очередь |
| 7 | Реконструкция автомобильной дороги Покров-Новоселово-Киржач | реконструкция | Первая очередь |
| 8 | Реконструкция автомобильной дороги Покров-Головино-Мячиково- граница с Кольчугинским районом | реконструкция | Первая очередь |
| 9 | Строительство автомобильной дороги Киржач – Тельвяково – Мячиково – Воспушка – Нераж – Новино | строительство | Первая очередь |
| 10 | Строительство автомобильной дороги Петушки – Клязьменский – Крутово | строительство | Первая очередь |
| 11 | Строительство автомобильной дороги Головино – Колобродово | строительство | Расчетный срок |
| 12 | Строительство автомобильной дороги Ильинки – Ларионово | строительство | Расчетный срок |
| 13 | Развитие маршрутной сети общественного пассажирского транспорта | организационные мероприятия | Первая очередь Расчетный срок |
| 14 | Интенсификация движения автобусных маршрутов | организационные мероприятия | Первая очередь Расчетный срок |
| 15 | Оборудование павильонов для ожидания автобусов | организационные мероприятия | Первая очередь |
| 16 | Обновление парка автобусов | организационные мероприятия | Первая очередь Расчетный срок |
| 17 | Развитие объектов обслуживания автотранспорта | строительство | Первая очередь Расчетный срок |
| 18 | Строительство транспортных развязок в разных уровнях на пересечении проектируемой скоростной дороги с автомобильными дорогами общего пользования | строительство | Расчетный срок |

## Мероприятия по развитию систем и сооружений энергоснабжения

### Развитие электроснабжения

Таблица №9

| Объект | Наименование мероприятия | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| ПС Покров | Замена оборудования в связи с исходом номинального срока службы | Первая очередь |
| ПС Лесная | Замена оборудования в связи с исходом их номинального срока службы | Первая очередь |
| ПС Городская | Замена трансформаторов в связи с исходом их номинального срока службы | Первая очередь |
| ПС Костино | Замена трансформаторов в связи с исходом номинального срока службы | Первая очередь |
| ПС Киберево | Замена трансформаторов в связи с исходом номинального срока службы | Первая очередь |
| ПС Караваево | Замена трансформаторов в связи с исходом номинального срока службы и установка второго трансформатора, а так же строительство второй линии электропередачи к подстанции | Первая очередь |
| ЛЭП ПС Владимирская – ПС Базовая | Реконструкция линии с увеличением сечения провода | Первая очередь |
| ЛЭП ПС Базовая – ПС Покров | Строительство второй цепи линии | Первая очередь |

### Развитие теплоснабжения и газоснабжения

Таблицы №10

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация существующей котельной Центральной с увеличением мощности до 45 Гкал/час, | Первая очередь |
| 2 | Строительство новой котельной установленной мощностью 22,5 Гкал/час. | Первая очередь |
| 3 | Реконструкция котельных №1 и №3 с заменой изношенного оборудования и увеличением мощности котельной №3 до 35 Гкал/час | Первая очередь |
| 4. | Реконструкция котельной ООО «ТК « ГОФ» с заменой изношенных котлов. | Первая очередь |
| 5 | Перевод на газовое топливо всех котельных Петушинского района | Расчетный срок |
| 6 | Газификация северо-восточной части района планируется от ГРС Рождество и Костерево | Расчетный срок |
| 7 | Газификация западной части района планируется от ГРС Покров | Первая очередь |
| 8 | Газификация оставшихся населенных пунктов в центральной части района планируется от ГРС Петушки. | Первая очередь |
| 9. | Прокладка газопроводов для газификации п. Липна, п. Пахомова, д. Болдино, д. Ючмер, д. Аксеново, д. Елисейково и д. Таратино | Первая очередь |
| 10. | Строительство газопровода от г. Костерево до д. Аксеново, Аббакумово, далее пос. Сушнево-1 и пос. Сушнево-2 через д. Болдино | Первая очередь |
| 11 | Газификация частного жилого фонда в западной части МО «Поселок «Вольгинский» | Первая очередь |

## Мероприятия по развитию систем и сооружений водоснабжения

Таблица №11

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта системы водоснабжения с проведением гидравлического расчета сети в н.п. Петушки, Покров, Костерево, Вольгинский, Городищи | Первая очередь |
| 2. | Развитие централизованной системы водоснабжения, развитие и реконструкция водопроводной сети в н.п. Петушки, Костерево, Вольгинский, Городищи, д. Глубоково, д. Перепечино, п. Санинского ДОКа, д. Нагорный, Аннино, Березка, Ст.Петушки, Воспушка, Леоново, Ст.Омутищи | Расчетный срок |
| 3. | Строительство дополнительных водозаборных сооружений в г. Петушки | Первая очередь |
| 4. | Реконструкция водопроводной сети в городе Покров | Первая очередь |
| 5. | Проведение гидрогеологических работ по оценке запасов МПВ для работающего водозабора и по поиску МПВ, расположенного вне жилой застройки, для строительства нового водозабора подземных вод для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения в н.п. Вольгинский, Городищи | Расчетный срок |
| 6. | Строительство водозаборных сооружений, водовода и станции водоподготовки при необходимости в н.п. Вольгинский, Городищи | Расчетный срок |
| 7. | Проведение гидрогеологических работ по оценке запасов МПВ для работающих водозаборов в д. Глубоково, д. Перепечино, п. Санинского ДОКа, д. Нагорный, Аннино, Березка, Ст.Петушки, Воспушка, Леоново, Ст.Омутищи, Аннино, Березка, Ст.Петушки, Воспушка, Леоново, Ст.Омутищи, Крутово, Кибирево, Клязьменский | Первая очередь |
| 8 | Проведение гидрогеологических работ по изысканию месторождений подземных вод, расположенных вне жилой застройки, для организации централизованного водоснабжения населенных пунктов Пекша, Труд, Липна, Анкудиново, Сушнево–1, Ларионово, Андреевское, п. Нагорный, д. Глубоково, д. Головино, д. Киржач, с. Марково при необходимости строительство станции водоподготовки и водовода | Первая очередь |
| 9 | Проведение гидрогеологических работ по изысканию месторождений подземных вод, расположенных вне жилой застройки, для организации централизованного водоснабжения населенных пунктов Болдино, Метенино, Пахомово, Караваево, п. Санинского ДОКа, д. Перепечино, п. Торфоучасток, п. Лесоучасток, п. Луговой, д. Санино при необходимости строительство станции водоподготовки и водовода | Расчетный срок |
| 10 | Разработка проектов систем водоснабжения с проведением гидравлического расчета для населенных пунктов Пекша, Труд, Липна, Анкудиново, Андреевское, Сушнево–1, Ларионово, д. Нагорный, д. Глубоково, д. Головино, д. Киржач, с. Марково, п. Луговой, д. Санино, н.п. Аннино, Березка, Ст.Петушки, Воспушка, Леоново, Ст.Омутищи, Костино, Крутово, Кибирево, Клязьменский | Первая очередь |
| 11 | Разработка проектов систем водоснабжения с проведением гидравлического расчета для населенных пунктов Болдино, Метенино, Пахомово, Караваево, п. Санинского ДОКа, д. Перепечино, п. Торфоучасток, п. Лесоучасток, п. Луговой, д. Санино | Расчетный срок |
| 12 | Развитие централизованной системы водоснабжения, реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах Труд, Андреевское, Липна, д. Головино, н.п. Анино, Воспушка, Костино, Старые Петушки и Ст. Омутищи | Первая очередь |
| 13 | Проектирование и строительство централизованной системы водоснабжения, строительство водопроводной сети в населенных пунктах Пекша, Анкудиново, Сушнево–1, Ларионово, д. Нагорный, д. Глубоково, д. Киржач, с. Марково | Первая очередь |
| 14 | Проектирование и строительство централизованной системы водоснабжения, строительство водопроводной сети в населенных пунктах Болдино, Метенино, Пахомово, Караваево, п. Санинского ДОКа, д. Перепечино, п. Торфоучасток, п. Лесоучасток, н.п. Аннино, Березка, Ст.Петушки, Воспушка, Леоново, Ст.Омутищи, Крутово, Кибирево, Клязьменский | Расчетный срок |
| 15 | Строительство станции обезжелезивания в деревне Липна. | Первая очередь |
| 16 | Развитие централизованной системы водоснабжения, реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах п. Луговой, д. Санино | Расчетный срок |

## Мероприятия по развитию систем и сооружений водоотведения

Таблица №12

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта системы водоотведения с проведением гидравлического расчета сети в н.п. Петушки, Покров, Костерево, Вольгинский, Городищи, Пекша, Труд, Липна, Анкудиново, Андреевское, Сушнево–1, Ларионово, н.п. Аннино, Березка, Ст.Петушки, Воспушка, Леоново, Ст.Омутищи, Крутово, Кибирево, Клязьменский | Первая очередь |
| 2. | Развитие централизованной системы водоотведения в н.п. Петушки, Покров, Костерево, Вольгинский, Городищи, Пекша, Аннино, Воспушка, Липна, Труд, д. Головино, н.п. Аннино и Воспушка. | Первая очередь |
| 3. | Проектирование и строительство новых очистных сооружений полной биологической очистки с блоком доочистки в г.г. Петушки, Покров, Пекша, Труд, Липна, Анкудиново, Андреевское, Сушнево–1, Ларионово | Первая очередь |
| 4. | Разработка проекта СЗЗ объектов системы водоотведения в г.г. Петушки, Покров | Первая очередь |
| 5. | Реконструкция очистных сооружений со строительством блока доочистки сточных вод в н.п. Городищи, Пекша, д. Головино и д.Сосновый Бор | Первая очередь |
| 6. | Строительство централизованной системы водоотведения в д. Глубоково, д. Перепечино, п. Санинского ДОКа, д. Нагорный, Березка, Ст.Петушки, Леоново, Ст.Омутищи, Болдино, Метенино, Пахомово, Караваево, д. Нагорный, д. Глубоково, д. Киржач, с. Марково, н.п. Березка, Ст.Петушки, Леоново, Ст.Омутищи, Крутово, Кибирево, Клязьменский | Расчетный срок |
| 7. | Строительство очистных сооружений с блоком доочистки сточных вод в Аннино, Воспушка, Липна, Труд, д. Глубоково, д. Перепечино, п. Санинского ДОКа, д. Нагорный, Березка, Ст.Петушки, Леоново, Ст.Омутищи, Болдино | Расчетный срок |
| 8 | Разработка проектов системы водоотведения с проведением гидравлического расчета для н.п. Болдино, Метенино, Пахомово, Караваево | Расчетный срок |
| 9 | Проектирование и строительство очистных сооружений в населенных пунктах Пекша, Труд, Липна, Анкудиново, Андреевское, Сушнево–1, Ларионово, д. Нагорный, д. Глубоково, д. Киржач, с. Марково | Первая очередь |
| 10 | Проектирование и строительство очистных сооружений в населенных пунктах Болдино, Метенино, Пахомово, Караваево, п. Санинского ДОКа, д. Перепечино, п. Торфоучасток, п. Лесоучасток, п. Луговой, д. Санино, н.п. Березка, Ст.Петушки, Воспушка, Леоново, Ст.Омутищи, Крутово, Кибирево, Клязьменский | Расчетный срок |
| 11 | Развитие централизованной системы водоотведения в п. Луговой, д. Санино. | Расчетный срок |
| 12 | Реконструкция очистных сооружений н.п. Аннино | Первая очередь |

## Мероприятия по развитию систем связи

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация межстанционной связи Покров-Санино через оптический кабель (ОК) и устройство АТСК-50/200 на 100 номеров | Первая очередь |
| 2. | Организация межстанционной связи Покров-Панфилово через оптический кабель (ОК) и устройство АТСК 50/200 на 50 номеров | Первая очередь |
| 3. | Перевод линий межстанционной связи с меди на оптический кабель: Петушки – д.Новое Анино – 5,3 км; Петушки – д.Костино – 11,9 км; Пекша – д.Липна – 10,0 км; Д.Пекша – д.Ларионово – 9,0км; Д.Пекша – Болдино – 3,94км; Ларионово – Анкудиново – 9,0км; Анкудиново- Караваево – 9,0 км; Петушки – Крутово – 5,8км | Первая очередь |
| 4. | Замена аналоговых станций на цифровые с целью расширения спектра предоставляемых услуг (интернет, IP-TV): Костерево – АТСК 100/200, на 2000 номеров; Городищи – АТСК 100/200, на 1100 номеров; Болдино – АТСК 50/200 на 50 номеров; Ларионово – АТСК 50/200 на 150 номеров; Караваево – АТСК 50/200 на 50 номеров; Новое Анино – АТСК 50/200 на 200 номеров; Костино – АТСК 50/200 на 100 номеров; Воспушка – АТСК 50/200 на 200 номеров; Крутово – АТСК 50/200 на 100 номеров; Липна – АТСК 50/200 на 100 номеров | Первая очередь |
| 5. | Установка цифровых АТС в д.Анкудиново и д.Киберово | Первая очередь |
| 6. | Расширение развития радиодоступа в сельской местности | Первая очередь |
| 7. | Замена АТСК 100/2000 – (200 номеров) в д.Пекша | Первая очередь |
| 8 | Расширение развития сети – FTTx (FTTc) | Первая очередь |
| 9 | Телефонизация военного городка Костерево-1 | Первая очередь |

## Мероприятия в сфере охраны окружающей среды

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха и улучшению санитарного состояния атмосферного воздуха населенных мест

Таблица №13

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие системы мониторинга качества атмосферного воздуха населенных мест в жилых зонах, на территориях, прилегающих к автотрассе М-7 «Волга», на границе СЗЗ промышленных предприятий (финансирование в соответствии с распределением полномочий по ФЗ-131 от 06 октября 2003). | Первая очередь |
| 2. | Озеленение придорожной полосы вдоль трассы М-7 | Первая очередь |
| 3. | Установка шумо- и пылезащитных экранов на участках трассы М-7, проходящих по территории населенных пунктов | Первая очередь |
| 4. | Строительство участка федеральной трассы М-7 «Волга» - автодорожного обхода г. Петушки (предусмотрено генпланом г. Петушки) | Расчетный срок |
| 5. | Строительство участка федеральной трассы М-7 «Волга» - автодорожного обхода г. Петушки | Расчетный срок |
| 6. | Перевод котельных, работающих на мазуте и угле, на природный газ с установкой современных высокоэффективных котлов (котельные Токамак, Ватин, СМО, ПМК-11, ВБЛ в г. Петушки, котельные ЖКХ в г.Покров, г. Костерево, п. Городищи, п. Вольгинский, д. Головино, д. Санино, п. Луговой, п. Пекша, сан. «Болдино» в д. Ларионово, котельные в/ч 67718, 38551, 42262) | Первая очередь |
| 7. | Модернизация котельных, работающих на газе, с заменой и капитальным ремонтом котлов (котельные Центральная, РТП г. Петушки и др.) | Первая очередь |
| 8. | Модернизация производственных процессов на ОАО "Петушинский завод силикатного кирпича" с установкой нового оборудования с более совершенными экологическими характеристиками | Расчетный срок |
| 9. | Модернизация производственных процессов на ООО «ТК ГОФ» с установкой нового оборудования с более совершенными экологическими характеристиками | Расчетный срок |
| 10. | Развитие газификации частного жилищного фонда (д. Санино, Головино, Сосновый Бор, Клязьменский, Ст. Петушки, Молодилово, Волосово, Липна, Пахомова, Болдино, Ючмер, Аксеново, Елисейково, Таратино). | Первая очередь |
| 11. | Разработка и реализация программы благоустройства и озеленения селитебных территорий городов Петушки, Покров, Костерево | Первая очередь |
| 12. | Организация регулярной уборки и полива улиц в городах Петушки, Покров, Костерево | Первая очередь |
| 13. | Установка пунктов мойки колес для грузового автотранспорта, работающего на стройплощадках, в сельском хозяйстве | Первая очередь |
| 14. | Обновление автопарка муниципальных предприятий ЖКХ и транспортной сферы | Расчетный срок |
| 15. | Ликвидация несанкционированных свалок, организация сбора мусора в закрытые контейнеры, исключающие сжигание отходов | Первая очередь |
| 16. | Обеспечение контроля за противопожарной обстановкой в лесах | Первая очередь |
| 17 | Организация лесовосстановления на территориях, прошедших пожарами и ураганами | Первая очередь, расчетный срок |

### Мероприятия по охране водных объектов

Таблица №14

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация комплексной системы мониторинга за состоянием поверхностных и подземных водных объектов | Первая очередь |
| 2. | Обеспечение нормативного режима охраны территорий, расположенных в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос с максимальным озеленением данных территорий | Первая очередь |
| 3. | Очистка русел рек Клязьма, Вольга, Киржач, Пекша, малых рек от мусора, поваленных деревьев, ила (по результатам комплексного мониторинга) | Первая очередь |
| 4. | Реконструкция и развитие системы гидротехнических сооружений, приведение их в нормативное состояние | Расчетный срок |
| 5. | Организация контроля за хранением и использованием сельскохозяйственными предприятиями органических и минеральных удобрений | Первая очередь |
| 6. | Организация централизованных систем ливневой канализации с очистными сооружениями в г. Петушки, г. Покров, г. Костерево, п. Городищи, п. Вольгинский | Расчетный срок |
| 7. | Установка станций водоподготовки на предприятиях ЖКХ г. Петушки, г. Покров (с удалением железа, марганца) | Расчетный срок |
| 8. | Реконструкция очистных сооружений МУП ЖКХ г. Покров, г. Петушки, г. Костерево, сельских населенных пунктов (см. раздел водоотведение) | Расчетный срок |
| 9. | Модернизация производственных процессов на ОАО "Городищенская отделочная фабрика" с установкой нового оборудования с более совершенными экологическими характеристиками | Первая очередь |
| 10. | Переоборудование объектов хранения и размещения бытовых, промышленных, сельскохозяйственных отходов (помещения, защищенные от атмосферных осадков, водонепроницаемые поверхности и др. мероприятия в соответствии с санитарными нормами) | Расчетный срок |

### Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления

Таблица №15

| № п/п | Наименование | Последовательность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приведение в порядок состояния контейнерных площадок | Первая очередь |
| 2. | Установка дополнительных контейнеров для сбора пищевых отходов в жилых зонах | Первая очередь |
| 3. | Установка дополнительных контейнеров для сбора отходов бумаги и картона в жилых зонах | Первая очередь |
| 4. | Организация централизованного сбора высоко-токсичных ртутьсодержащих отходов | Расчетный срок |
| 5. | Выделение участков для размещения пунктов приема перерабатываемых отходов | Первая очередь |
| 6. | Организация централизованного сбора опасных отходов, образующихся при эксплуатации автомобилей | Первая очередь |
| 7. | Организация уборки несанкционированных свалок ТБО возле территорий СНТ, вдоль дорог, вокруг населенных пунктов сельских и городских поселений. | Первая очередь, расчетный срок |
| 8 | Строительство центра по переработке и утилизации ТБО в 2,4 км южнее д.Бабанино (на границе с Собинским районом между 71 и 79 кварталами Болдинского лесничества) | Первая очередь |